## Slide 1: RKNPU驱动开发工作汇报

## Slide 2: RKNPU驱动需求
在StarryOS上有对Rockchip RK3588的NPU推理任务的需求
官方的c驱动移植较困难

## Slide 3: 本轮二次开发的重点
让驱动能够同时调度3核心进行工作
给驱动实现了一个npu任务调度器

## Slide 4: RKNPU驱动与StarryOS的桥接
本次开发分为两个crates，一个是RKNPU主体驱动只负责硬件的驱动。OS侧接入只需要实现对应的trait为驱动提供必要的能力即可使用
一个是StarryOS与RKNPU桥接的crates，用于实现RKNPU驱动需要的trait让StarryOS拥有使用RKNPU驱动的能力

## Slide 5: RKNPU驱动总体的设计
外部trait:驱动要求OS实现诸如创建新线程/睡眠/dma内存分配的trait来让驱动进行使用从而发挥驱动的调度能力
外部请求:驱动内部通过ioctl风格的接口来接收外部的调用请求
任务调度器主循环:驱动内部调度器的核心是一个worker_main主循环，持续调度和消费os分发的任务

## Slide 6: RKNPU驱动性能测试
本次测试采用单线程下使用单核心运行任务与三核心运行任务进行对比
在小任务的运行下加速效果不大，加速比在1.2倍-2倍之间
在大任务的运行下，最大的加速比能达到2.8倍

## Slide 7: 之后工作的安排
优化调度器在小任务场景下运行，尽可能的让小任务也能获得更大加速效果
完善RKNPU驱动crates的接口