## Slide 1
RKNPU驱动开发工作汇报
DRIVER DEVELOPMENT REPORT
Notes: 大家好，今天我将向大家汇报关于RKNPU驱动开发的工作进展。本次汇报将重点介绍我们为提升RK3588芯片NPU性能所做的二次开发工作，包括项目背景、设计思路、核心实现以及最终的性能测试结果。希望通过这次分享，能让大家对我们的工作有一个清晰的了解。

## Slide 2
目录 CONTENTS
01
项目背景与目标
阐述开发的起因与核心目标，明确项目启动的业务痛点。
02
总体设计方案
介绍驱动的整体架构逻辑，展示模块间的交互与设计思路。
03
核心实现细节
深入代码层面，解析关键的 Trait 设计与核心逻辑的封装。
04
任务调度机制
讲解任务从创建到销毁的完整生命周期，梳理核心调度流程。
05
性能测试与成果
展示优化前后的关键指标对比数据，量化技术方案的实际收益。
06
总结与未来规划
总结当前工作的核心产出，并对后续的迭代方向进行展望。
Notes: 本次汇报将分为六个部分。首先，我会介绍项目的背景和我们设定的目标。接着，详细阐述驱动的总体设计方案。然后，深入到代码层面，解析核心的实现细节。之后，我们会探讨任务调度的机制。第五部分将展示我们的性能测试成果。最后，对本次工作进行总结并规划未来的工作方向。

## Slide 3
01 项目背景与目标
开发背景DEVELOPMENT BACKGROUND
业务场景需求驱动
在StarryOS系统环境下，迫切需要高效运行基于 Rockchip RK3588 芯片的 NPU 推理任务，以支撑核心业务的稳定落地。
现有驱动性能瓶颈
原始驱动设计限制，仅支持调用 NPU 的第一个核心，导致剩余 2 个核心长期处于空闲状态，硬件算力资源未被充分挖掘。
核心目标CORE OBJECTIVES
多核调度 · 算力跃升
重构驱动底层逻辑，实现对 3 个 NPU 核心的并行调度，充分释放硬件的计算潜力，显著提升模型推理的速度。
任务调度 · 智能管理
开发专用的 NPU 任务调度器模块，对推理任务进行智能分配与负载均衡，优化任务的执行流程，提升系统整体运行效率。
Notes: 首先来看项目背景。我们的需求来源于StarryOS系统需要在RK3588平台上高效运行NPU推理任务。然而，我们发现原有的驱动存在明显的性能瓶颈，它只能调用NPU的单个核心，造成了硬件资源的巨大浪费。
因此，我们本次开发的核心目标非常明确：一是通过多核调度提升整体性能，二是通过实现一个任务调度器来优化任务管理。

## Slide 4
02 总体设计方案
RKNPU 主体驱动 (Crate 1)
核心职责：专注于硬件交互，负责NPU硬件的底层初始化与指令下发。
设计特点：OS 无关性，通过 Trait 抽象声明所需运行时能力。
StarryOS 桥接层 (Crate 2)
核心职责：实现 RKNPU 定义的 Trait 接口，为硬件驱动提供操作系统运行时。
设计特点：作为中间适配层，解耦硬件逻辑与内核细节。
外部 Trait 抽象定义
驱动层定义线程创建、内存分配等标准 Trait，要求操作系统实现，以此获取调度能力。
统一的外部请求接口
对外暴露 ioctl 风格的接口，标准化接收来自用户态或内核其他模块的调用请求。
内部任务调度主循环
以 `worker_main` 为核心，持续从队列中调度并消费任务。
Notes: 为了实现目标，我们设计了一个分层解耦的架构。我们将整个驱动拆分为两个crates。第一个是RKNPU主体驱动，它只关心硬件操作，并通过trait定义了它需要操作系统提供的能力。第二个是StarryOS的桥接层，它负责实现这些trait，从而将操作系统和硬件驱动连接起来。这种设计的核心思想是通过trait抽象、外部请求接口和内部的任务调度器主循环，来构建一个灵活且高效的驱动体系。

## Slide 5
03 核心实现细节：Trait设计
RknpuSchedulerRuntime
功能 · FEATURE
集成OS的核心运行时功能，如创建线程、信号量操作、线程挂起等基础服务。
作用 · ROLE
为驱动的任务调度提供底层的操作系统支持与环境保障。
RknpuDeviceAccess
功能 · FEATURE
提供对底层RKNPU物理设备的临时、独占式访问能力与接口。
作用 · ROLE
允许驱动直接操作和管理NPU硬件实例，实现硬件资源的控制。
RknpuUserMemory
功能 · FEATURE
封装并实现用户空间与内核空间之间高效、安全的内存拷贝机制。
作用 · ROLE
驱动安全读写用户空间内存的核心通道，保障数据交互的可靠性。
Notes: 接下来我们深入到具体的实现细节，核心就是这三个Trait的设计。`RknpuSchedulerRuntime`集成了操作系统的线程和同步原语，是调度器的基石。`RknpuDeviceAccess`提供了对硬件的直接操作能力。而`RknpuUserMemory`则负责处理用户空间和内核空间的数据交换。这三个Trait共同构成了驱动与操作系统交互的契约，保证了驱动的可移植性和功能完整性。

## Slide 6
任务生命周期：RknpuSubmit
Notes: 那么，任务是如何被处理的呢？这就是我们的任务调度机制。一个任务从提交开始，会经历入队、调度、执行和完成这几个阶段。
整个流程的核心是一个名为`worker_main`的调度器主循环，它就像一个交通警察，不断地从任务队列中取出任务，并智能地分配给空闲的NPU核心去执行，从而实现了真正的并行计算。

## Slide 7
核心引擎：worker_main 主循环
Notes: 接下来，我们来看一下驱动内部的核心——worker_main主循环。这张流程图详细展示了它的工作逻辑。它不断地从任务队列中获取任务，进行一系列的准备和检查，然后分发给NPU核心执行，并处理任务完成后的各种情况，是整个调度系统的心脏。

## Slide 8
05 性能测试与成果
测试方法：单线程环境对比实验
在单线程运行环境下，分别执行 NPU 单核心运行任务与三核心并行运行任务，通过采集完整的生命周期耗时数据进行横向对比分析。
小任务场景 · 调度受限
1.2x - 2.0x加速比区间
受限于任务本身执行时间较短，多核并行带来的调度开销占比相对较大，导致整体加速效果不如预期显著。
大任务场景 · 算力爆发
2.8x最大实测加速比
对于计算密集型的大负载任务，多核架构能充分发挥并行计算优势，计算资源利用率大幅提升，性能改善效果显著。
Notes: 理论说完了，我们来看实际效果。我们通过对比单核心和三核心在不同任务负载下的表现来评估性能。
测试结果显示，对于执行时间较短的小任务，由于调度本身有一定开销，加速比在1.2到2倍之间。
但对于计算量大的大任务，多核的优势就体现出来了，我们测到的最大加速比接近2.8倍，这证明我们的设计是成功的。

## Slide 9
06 总结与未来规划
工作总结
多核调度能力实现
成功将 RKNPU 驱动的多核调度能力移植到 StarryOS 系统上，实现了多核并行处理。
驱动架构解耦设计
采用双 Crate 设计方案，有效分离了硬件驱动逻辑与 OS 适配层，大幅提升代码可维护性。
系统性能显著提升
实测数据表明，在大任务并发场景下，系统整体吞吐量与响应速度均有明显优化。
未来规划
深度优化任务调度器
重点针对小任务场景进行算法优化，降低线程切换与同步开销，显著提升小任务的处理加速比。
持续完善驱动接口
迭代更新 RKNPU 驱动 Crates 的 API 设计，提供更统一、易用的调用接口，增强生态适配能力。
Notes: 最后，对本次工作进行总结和展望。我们成功地为RKNPU驱动增加了多核调度能力，并通过良好的架构设计保证了代码的质量。性能测试也验证了我们工作的价值。展望未来，我们将重点优化小任务场景下的调度效率，并继续完善驱动的接口，使其更加成熟和稳定。

## Slide 10
感谢聆听
Notes: 我的汇报到此结束，感谢大家的聆听！如果大家有任何问题，欢迎提问。